## Slide 2: Spektroskopie a zobrazování
Spektroskopie vs. zobrazování:
a) některá měření jsou zcela bez zobrazování: vzorek se např. excituje přes malé otvory či se fokusuje tak, že šance najít zde jednu molekulu je <1 - nezajímá nás, kde molekula je
b) pro získání obrazu a měření na definovaných místech vzorku se užívají:
- zobrazovací spektrometry (spektrometr má uvnitř mřížku i zrcadla, korigované optické vady) - často kombinované s klasickými opt. mikroskopy
- laserové skenovací (konfokální) mikroskopy - excitační paprsek řádkuje po vzorku
- skenovací mikroskopy blízkého optického pole

## Slide 3
Mikro-spektroskopické zařízení
Zařízení z Lund University - využívá speciální kryostat (např. Oxford Microstat) se vzorkem blízko okénku + mikroskopický objektiv s velkou pracovní vzdáleností a velkou NA vně kryostatu

## Slide 4
Scanning Near-Field Optical Microscope - SNOM
Blízké pole = elektromag. pole velmi blízko emisnímu zdroji - blíže než je délka vlny - nelze užít popis vlnové optiky - neplatí difrakční rozlišovací limit
- pokud se zdroj menší než délka vlny bude pohybovat blíže než délka vlny kolem vzorku, bude prostorové rozlišení dáno velikostí toho zdroje.
Využívá se excitace skrze zúžené (tapered) opt. vlákno
- výroba lokálním nahřátím vlákna (CO2 laser) a natažením vlákna (ev. chemické leptání)
- velikost otvoru lze kontrolovat do 20 nm
- vlákno se pokryje vrstvou kovu (Al)
- transmise světla skrze vlákno s otvorem l/10 je pouze asi 10-5 až 10-6, pro leptané vlákno 10-2 až 10-3 (klesá se 4. mocninou velikosti otvoru) - proto se užívá se silnějším laser (problémy s ohřevem hrotu)
- v praxi se používají většinou otvory 150-250 nm (l/5 - l/3), demonstrováno i l/20
- pohyb hrotu: piezoposun
- kontrola vzdálenosti od povrchu: shear force, tapping mode nebo forbidden light

## Slide 5
Nízkoteplotní skenovací mikroskopy
Fluorescence buzená elektrony tunelujícími z hrotu STM (důležité: vysoká účinnost sběru a detekce fotonů)
Kombinovaný nízkoteplotní mikro set-up (TU Mnichov) - obsahuje skenovací laser. mikroskop, STM pro mikro-PL a STM-katodoluminiscenci při nízkých T a velkých magnetických polích (velikost zařízení asi 60x20 mm, celé se ponořuje do kryostatu)

## Slide 6
Statistika světla
Časový sled fotonů - statistika světla - vyzařovaných jednou molekulou se podstatně liší od klasických zdrojů světla (koherentních i nekoherentních) - její změření lze použít jako důkaz, že se jedná o emisi jedné (několika) molekul / NK.
Obvyklá metoda analýzy statistiky vyzařování světla je měření korelační funkce 2. řádu g(2).
Definice: normalizovaná časová intenzitní korelační funkce pro jeden prostorový mód:
kde I(t) je intenzita v čase t a  značí průměrnou hustotu "ensemble average" - z praktických důvodů se nahrazuje časovým středováním, což je v řadě případů totožné (ergodické emisní procesy).

## Slide 7: Klasický popis světla
platí následující omezení pro g(2) :
Normalizovaná korelační fce 2. řádu pro klasické světlo (g je šířka spektrální čáry)
- klasická stabilní vlna (perfektně koherentní zdroj) - plná čára
- multimódové tepelné záření Gaussovské (Doppler. rozšíření) - tečkovaně
- kolizní rozšíření (Lorentz. distribuce) - čárkovaně

## Slide 8: Kvantově mechanický popis světla
g(2)(t) je pravděpodobnost detekce fotonu : (El.pole je vyjádřeno jako operátor
Omezení jako při klasickém popisu nelze dokázat, platí zde jediné omezení:
Photon bunching vs. antibunching - shlukování a antishlukování fotonů
Shlukování znamená, že je větší pravděpodobnost, že fotony přijdou spolu než v různých časech - typický příklad je tepelné záření - je to důsledek bosonické povahy fotonů
Anti-shlukování znamená, že simultánní detekce dvou fotonů je méně pravděpodobná než možnost, že fotony přijdou v různých časech - takové světlo je neklasické, porušuje výše uvedené omezení.

## Slide 9: Poissonovská a nepoissonovská distribuce fotonů
zde T je doba měření
- pro světlo s konečnou šířkou spektra platí g(2)(t)  1, když t  
- pro světlo s nekonečnou šířkou spektra platí g(2)(t) < 1, vždy nastane antishlukování a sub-Poisson. statistika pro určité rozmezí t a T.
Distribuce fotonů pro dokonale koherentní světlo je popsána Poissonovým rozdělením - pak platí, že střední kvadratická odchylka počtu fotonů je rovna střední hodnotě počtu fotonů - a to je nejmenší "šum", který může klasický zdroj mít (tzv. shot-noise)
- tepelné záření má dvojnásobnou odchylku
Poisson. rozdělení

## Slide 10: Bunching / Antibunching
- příklady multimódového termálního záření (spojitá čára), Poissonovského světla (čárkovaně) a single-mode nemonochromatického jednofotonového stavu (tečkovaně)

## Slide 11: Neklasické zdroje světla
Příklady dvou možných neklasických zdrojů světla: rezonanční fluorescence molekul (plná čára) - vykazuje antishlukování pro krátké čas. intervaly a Zou-Mandelův zdroj (tečkovaně) - je v určitých intervalech sub-Poissonovský
Sub-Poissonovská statistika a antishlukování jsou dvě odlišné vlastnosti a ne vždy se objevují současně u neklasických zdrojů světla.

## Slide 12: Měření fluorescenční autokorelační funkce jedné molekuly
Časové rozložení fotonů emitovaných jednou molekulou - závisí na intra- a inter- molekulární dynamice
Technika měření FL autokorelační fce = měření korelace mezi fotony emitovanými v různých časech
Význam = určení dynamických procesů v molekule v rozsahu nanosec. a ž stovek sekund
- normovaná autokorelační funkce pole - korelační fce 1. řády g(1)(t)
- normovaná autokorelační fce intenzity - korelační fce 2. řádu g(2)(t)

## Slide 13: Měření fluorescenční autokorelační funkce jedné molekuly
Intenzitní autokorelační funkci lze získat z měření intervalů mezi detekcí dvou následných fotonů
= Hanbury-Brownův a Twissův autokorelační interferometr a navíc je zde DLC pro měření od ms do ks

## Slide 14: Souvislost autokor. fce s dynamikou molekuly
Souvislost s dynamikou molekuly = pravděpodobnost detekce páru fotonů v intervalech [t, t+dt] a [t+t, t+ t +dt] je úměrná pravděpodobnosti obsazení excitovaného singletního stavu S1 v obou těchto časech (emise 1. fotonu ovšem převádí molekulu do základního stavu).
- téměř nulová hodnota v krátkých časech = photon-antibunching
(pro klasický zdroj světla je g(2)(t)1) molekula potřebuje v průměru polovinu Rabiho periody k přechodu do excitovaného stavu
(g(2)(t)  0,5 se bere jako důkaz detekce jediné molekuly)
- v maximu se projevují Rabiho oscilace mezi singletním základním a excitovaným stavem v elmg. poli laseru (rušené rozfázováním)

## Slide 15: Experimentální výsledky
- další dynamika je určena singlet-tripletními přechody a projevuje se jako photon bunching - shlukování (temné intervaly mezi fotony)

## Slide 16: Experimentální výsledky
Příklad: molekuly Rhodaminu v mikrorezonátoru [P. Jonsson, thesis KTH Stockholm 2000 a Phys. Rev. A 58, 620 (98)]

## Slide 17
Experimentální výsledky
- měření v rozsahu téměř 11 řádů lze popsat pomocí 3 hladinového modelu molekuly, kde M - střední počet detek. molekul, td - difúzní doba, tS, tT -cykl. doba S a T stavu
(obr. výsledek
1 hod měření + fit)
Význam korelačních měření:
- potvrzení single mol. původu emise
- zjištění dynamiky molekuly ve velkém rozsahu časů. A to při použití kontinuální excitace !!!

## Slide 18: Výsledky SMS
A - zkoumání vlastní luminiskující molekuly (NC) - ověření fundamentálních vlastností jako např. :
- tvar spektrální čáry, její rozšiřování a saturace
- reakce na vnější pole (Starkův a Zeemanův jev)
- statistika emise - shlukování a antishlukování fotonů atd.
B - molekula slouží jako sonda (probe) pro studium lokální struktury a vlastností okolí (amorfní matrice, polymeru, buňky atd.)
- někdy se jen detekuje přítomnost jednotlivých molekul (single molecule detection)
nebo se sleduje jejich pohyb (single molecule tracing)
či dokonce změny jejího spektra, polarizace, kinetiky a pod. v reakci na okolí
Existují dva hlavní přístupy k SMS:

## Slide 19: Experimenty na jednotlivých molekulách barviv při nízkých teplotách
Základní charakteristiky spektrální čáry:
Lorentzovský tvar spektrální čáry:
kde w0 je střední frekvence a g je pološířka (FWHM)
Z Blochových rovnic pro tříhladinový systém lze odvodit:
- saturace intenzity fluorescence
- saturace šířky čáry
- saturační excitační intenzita a maximální intenzita fluorescence
kde s je absorpční průřez a FF je fluorescenční kvantový výtěžek

## Slide 20: Saturace a rozšiřování spektrální čáry
DBATT v naftalenu :

## Slide 21: Vliv tripletního stavu
Po dobu obsazení tripletní hladiny nemůže molekula emitovat foton (tmavý stav)
- v proudu emitovaných fotonů jsou temné mezery
fotony přichází ve shlucích = photon bunching
Experimentální pozorování:
terylen v p-terphenylu
k23 < 103 s-1, k31 ~ 2 x 103 s-1
- typicky lze detekovat asi 5 x 105 fotonů/s,
shlukování lze sledovat s časovým rozlišením 0,05 - 0,1 ms

## Slide 22: Shlukování fotonů
Z histogramů délky on a off stavů vychází (exp. fit): svět. stav 2 ms, tmavý stav 0,5 ms

## Slide 23: Shlukování fotonů
Shlukování fotonů se také projeví ve fluorescenční autokorelační funkci g(2) jejím poklesem pro delší časy:
Zde DBATT v HD při 1,8 K:
- nelze nafitovat jednou exponencielou, musí být dvě
Projevují se podhladiny x,y,z tripletního stavu (kde x,y stavy jsou v experimentech těžko rozlišitelné):
- hladiny x,y jsou účinně populované, rychleji dohasínající
- hladina z je málo obsazená, pomalu vyhasínající
Z koeficientů C1, C2, l1 a l2 lze určit dobu přechodu na triplet a dobu života tripl. hladin

## Slide 24: Spektroskopie jednotlivých molekul ve vnějších polích
- elektrické pole - Starkův jev (DC, AC)
- magnetické pole - Zeemanův jev
- tlak ...
(vliv těchto polí se bere jako porucha a používá se poruchový počet)
1. Starkův jev:
Energie elektronového stavu ve vnějším el. poli E se posune
kde W(0) je neporušená energie, m permanentní dipólový moment , a polarizovatelnost a b hyperpolarizovatelnost
(pro molekuly se středem symetrie jsou m a b nulové)
- mění se energie jak základního tak excitovaného stavu, proto je posun en. přechodu dán rozdílem těchto změn
odtud: lineární Starkův jev
kvadratický Starkův jev

## Slide 25: Starkův jev
terylen / polyetylén
- různý posun pro různé molekuly podle jejich orientace vzhledem k poli
- průměrná hodnota Dm=0,44 D

## Slide 26: Starkův jev
Kvadratický Starkův jev:
pentacen / p-terphenyl
průměrná hodnota polarizovatelnosti Da = 47 x10-40 F.m2
Také se užívají "Interdigitated" elektrody

## Slide 27: Polarizační měření
Otáčení polarizace excitačního světla nebo také užití analyzátoru (pol. filtr v detekční ose) - lze určit orientaci molekuly v matrici

## Slide 28: Orientace molekul v matrici
pentacen v p-terphenylu

## Slide 29: SMS při vnějším hydrostatickém tlaku
pentacen v p-tephenylu (zpl čára):
posun je popsán lineární závislostí
kde k je lokální kompresibilita matrice, D "solvent shift" a Dp změna tlaku

## Slide 30: Nelineární a kvantové optické jevy při SMS
Interakce světla s dvouhladinovým atomem:
- kvantový systém se dvěma en. hladinami je matematicky ekvivalentní částici s 1/2 spinem v magnetickém poli
- lze užít zavedený formalismus - Rabi (1937), Bloch (1946)
Čistý stav dvouhladin. atomu lze psát jako lineární superpozici:
kde (normovací podmínka)
Smíšené stavy popisuje matice hustoty
Reprezentace stavu Blochovým vektorem:
Čisté stavy mají hodnoty Blochova vektoru rovné:
r=(0,0,-1) základní stav a r=(0,0,1) excitovaný stav
všechny ostatní hodnoty reprezentují smíšené stavy

## Slide 31: Blochův vektor

## Slide 32: Interakce atomu s klasickým elmg. polem
- pole je popsáno elektrickou intenzitou E(t)
- atom je popsán elektrickým dipólovým momentem m(t)
- interakční Hamiltonián
Ze Schroedingerovy rovnice pro matici hustoty lze získat soustavu Blochových rovnic
a odtud pohybové rovnice pro Blochův vektor:
takto popsaný Blochův vektor rotuje kolem osy z s optickou frekvencí (zavádí se rotující souř. soustava a vektor r')

## Slide 33: Rabiho oscilace
Zvláštní případ: excitační pole je harmonické (sinusoidní) = Rabiho problém
začíná-li atom v základním stavu v čase t=0, má řešení Blochových rovnic tvar:
složka Blochova vektoru r osciluje s frekvencí
a amplitudou = Rabiho oscilace (optická nutace). Parametr W je Rabiho frekvence:
pro dostatečně silná pole a malý rozdíl pole w0 - w1 osciluje téměř mezi stavy -1 a 1.

## Slide 34: Photon antibunching
"Antishlukování" fotonů z jednotlivých molekul:
Molekuly lze často popisovat jako 3-hladinový systém  Blochovy rce mají tvar
- molekula nemůže emitovat fotony libovolně rychle za sebou, jistou dobu tvrá (polovina Rabiho periody) než se po emisi opět dostane do excit. stavu.

## Slide 35: Photon bunching
- antibunching se projeví v intenzitní autokorelační funkci u krátkých časů (obvykle ~ ns)
např. pentacen v p-terphenylu

## Slide 36: AC Starkův jev
= posuv spektr. čar v intenzivním (koherentním a oscilujícím) světelném poli excitujícího laseru
- měří se metodou excitace-a-sondování (pump-and-probe), kde oba paprsky jsou jednomódové kontinuálně vyzařující (cw) lasery, které se musí prostorově překrýt na vzorku (lze dosáhnout např. navázáním do jednoho opt. vlákna)
Parametry molekul musí být co nejblíže 2-hladinovému systému
1. Intenzivní pump / slabý probe paprsek:
- je-li pump laser naladěn dostatečně daleko od rezonančního přechodu molekuly, dochází ke spektrálnímu posuvu (Stark shift):
např. terylen/p-terphenyl, pump = 1 - 40 IS, probe = 0,5 IS

## Slide 37
AC Starkův jev
Dibenzanthanthrene/naftalén (užší čáry a stabilnější než terylen) probe až 10000 IS - odchylky od lineárního průběhu

## Slide 38
Absorpční spektroskopie jednotlivých molekul
Technika dvojité frekvenční modulace
- první technika, kterou bylo změřeno spektrum jednotlivých molekul (1989)

## Slide 39
Absorpční spektroskopie jednotlivých molekul
Principy:
- rf modulace excitačního laseru  vznik dvou postranních pásů posunutých o wm s opačnými fázemi
- detekují se změny amplitudy na rf frekvenci  široké pozadí není vidět
wm je srovnatelná s šířkou přechodu jednotlivých molekul
- zbytková amplitudová modulace laseru je odstraněna druhou modulací - ultrasonická modulace nebo Starkův jev (signál se získá fázově citl. detekcí)
Pentacen / p-terphenyl - první pozorování spekter jednotlivých molekul (nízký poměr S/N méně než 5) Moerner+Kador: PRL 62 (1989) 2535
FM signál pro jednu molekulu by měl být úměrný DaL=s/A, kde L je tloušťka vzorku, A je excitovaná plocha
Na obrázku odpovídá 1V změně absorbance DaL asi o 1,8 10-3 (zde L je kolem 0,1 až 0,2 mm)

## Slide 40
Absorpční spektroskopie jednotlivých molekul
Přímá modulace přechodu molekuly
- vysokofrekvenční rf Starkova modulace a rf detekce
- lineární Starkův jev způsobuje symetrický tvar signálu úměrný první derivaci tvaru spektrální čáry

## Slide 41
Časově rozlišené experimenty
- pulsní excitace (ovšem dynamiku lze získat i z měření autokorelace, často výhodnější)
Pentacen v p-therpenylu (doba života je asi 20 ns)
- excitace 9 ns pulsy získanými ze single mode laseru akusto-optickým modulátorem (takový pulsu byl vybrán jako ideální neb je dostatečně kratší než doba živ., ale ještě není příliš spektrálně široký)
- detekce rychlým fotonásobičem (doby živ. získané dekonvolucí pro dvě různé molekuly jsou 23,9 a 24,5 ns)

## Slide 42
Mikroskopie a spektroskopie SM při pokojové teplotě
Odlišnosti ve srovnání s nízkoteplotními experimenty:
- malé spektrální rozlišení, neboť homogenní šířka je velká (řádově srovnatelná s nehomogenně rozšířeným spektrem souboru molekul)
při nízkých teplotách je
Měří se v zásadě jen fluorescenční emisní spektra (při lowT také excitační)
- více stupňů volnosti - rotační, translační
- termálně aktivované fyzikální a chemické procesy
Podobnosti:
- využití near-field a far-field optické mikroskopie
- měření dob života jednotlivých molekul
- kvantové skoky jednotlivých molekul - shlukování fotonů
- antishlukování fotonů, saturační chování
- spektrální difúze, - polarizační spektroskopie
Navíc se zkoumá
- detekce jednotlivých molekul pomocí SERS (surface enhanced Raman scat.)
- trojrozměrné sledování pohybu molekul (např. v buňce, membráně, polymeru)
- chemické reakce na jednotlivých molekulách
- intra-molekulární přenos energie na jednotlivých molekulách polymérů a pod.

## Slide 43
Near-field zobrazení a spektr.jednotlivých molekul při RT
Spektroskopie v blízkém poli [Trautman et al., Nature 369 (1994) 40]
Dioctadecyl-tetramethylindocarbocyanine (Dil) na filmu PMMA
SNOM mikroskop, excitace 529 nm, detekce: APD nebo monochr.+CCD

## Slide 44: Near-field zobrazení a spektr.jednotlivých molekul při RT
Výsledky: laterální prostorové rozlišení ~100 nm
- jistá distribuce šířek, maxim a intenzit vibračních pásů
- spektra jsou většinou poněkud užší než "bulk" - jisté nehomog. rozšíření je i při RT

## Slide 45: Konfokální mikroskopie a spektroskopie
[Weston et al., J. Chemical Physics 109 (1998) 7474]
- molekuly Dil12 nanesené na krycí sklíčko (spin-coating z roztoku toluenu 0,1-10 nM)
- konfokální mikroskop se skenováním vzorku, excitace 514 nm, detekce: APC či CCD + monochromátor

## Slide 46: Konfokální mikroskopie a spektroskopie
Výsledky: měření časového průběhu intenzity fluorescence (rozlišení 0,16 ms)
+ korelační fce - velmi rozdílné chování různých molekul

## Slide 47: Konfokální mikroskopie a spektroskopie
Simultánní měření časových změn signálu a spekter (1 min integrace)
85% molekul má spektrum stejné jako bulk
Interpretace výsledků:
- rozdíly ve tvarech spekter: rozdílné interakce s vibračními módy
- rozdíly v polohách a intenzitách pásů: konfigurační změny molekuly (pravděpodobně kroucení) mezi dvěma zákl. elektronové stavy (4-hladinový model)

## Slide 48: Antishlukování fotonů při RT
[Ambrose et al., Chem. Phys. Lett. 269 (1997) 365]
- Rhodamin 6G, rozpuštěn v methanolu (koncentrace mM a nM označované jako high a low coverage
- konfok. mikroskop se skenováním paprsku, 2xAPD (start-stop signals) + time-to-amplitude convertor

## Slide 49: SMS v biologii
Přehled metod nejčastěji využívaných při měření jednotlivých molekul v biologii
[S.Weiss, Science 283 (1999) 1676]

## Slide 50: SMS v biologii

## Slide 51: Fluorescenční resonanční přenos energie
Fluorescenční resonanční přenos energie (FRET) na jednotlivém páru molekul
[T.Ha et al., Proc. Natl. Acad. Sci. 93 (1996) 6264]
FRET ve Försterově modelu je citlivý na vzdálenosti donoru a akceptoru (klesá s r6) a na vzájemné orientaci dipólových momentů přechodu - vhodné např. ke studiu konformačních změn velkých molekul
- Vzorek: tetrametylrhodamin = donor, texas red = akceptor jsou navázané na opačné konce segmentu DNA o délce 10 nebo 20 bází, tedy TMR-10-TR, TMR-20-TR (referenční spektra: TR-DNA, TMR-DNA)
- Near-field mikroskop, excitace 514 nm, APD, monochr. + chlazená CCD
- Spektra TMR-20-TR lze nafitovat nezávislými A a D spektry - slabá interakce (přenos), ale TMR-10-TR nelze

## Slide 52: FRET
Časový průběh vyhasínání fluorescence:
Případ 1: A vyhasne první, za přítomnosti FRET vzroste emise D účinnosti FRET:
kde ID je integrovaná emise samotného D, IDA je integrovaná emise D za přítomnosti A a a je zbytková absorpce A po vyhasnutí
Podobne lze analyzovat prípad 2, kdy D vyhasne první

## Slide 53: Difúze molekul v membránách
Difúze jednotlivých lipidových molekul ve fosfolipidových membránách
[G.Schütz et al. Biophys.J. 73 (1997) 1073] - jeho oblíbený citát:"Single molecule microscopy is like drinking american coffee" G.S. Harms
- studium mobility lipidů a proteinů v membránách
- rozvoj metody single particle tracing na úroveň jednotlivých molekul
Materiály:
fosfolipidová dvojvrstva s příměsí jednotl. lipid.molekul značkovaných tetrametylrhodaminem (TMR), vzorky: "supported membranes" a "polymer-stabilized membranes"
Technika: Invertovaný fluorescenční mikroskop, LN chlazená CCD, exp.časy 1-10 ms, laterální pozici lze určit s přesností až 40 nm
-trajektorie pohybu je v případě polymerem stabilizovaných membrán omezena, lze spočítat složky difúzních koeficientů D1 = 4,4 mm2/s, D2 = 0,072 mm2/s

## Slide 54: Single molecule tracing
Gerhart Schütz a jeho skupina z Biofyzikálního ústavu University J. Keplera v Linci

## Slide 55: Detekce SM za "málo" peněz
[M. Unger et al., Biotechniques 27 (1999) 1008]
- komerční fluorescenční mikroskop Olympus IX50
- sada filtrů, olejové objektivy 100x/1.35 a 60x/1.4
- levná CCD kamera ST-71 (Santa Barbara Instruments, ~3000 USD, srovnávána s Pentamax iCCD, ~30000 USD)
- 100 W rtuťová výbojka na excitaci, exc. intenzita 48 W/cm2
Vzorky - barvičky tetramethylrhodamine, rhodamin 6G, GEP (green emit. protein)

## Slide 56: Výhled do budoucna
Metodiky kombinující SMS a single.moelcule manipulation
[S.Weiss, Science 283 (1999) 1676]

## Slide 57: Optická pinzeta
Energie fotonu je E=hn=(h/2p)w kde frekvence je n=c/ l .
Hybnost fotonu je p = (h/2p)k = h/l, vlnový vektor k=2p/l. Poměr en. a hybnosti = c
Optická pinzeta: Arthur Ashkin – navrhl 1969, realizace 1986
Proč se drží dielektrická koule (d~1mm polystyren 1,55 či křemen 1,6) blízko ohniska?– difrakční náhled či energetický (polarizovatelná koule snižuje pole, největší snížení v max.int.)
- Navázání molekul, např. DNA, měření jejich mech vlastností nebo jejich uspořádávání
Lze měřit síly řádu pN – zkalibrovat pinzetu – sledování Brown. pohybu nebo kmitů zachyc. částice = pružina F=-kx, chci zjistit k., působí také síla viskózního prostředí (pro kouli) F=6phrv, kde r je radius a v rychlost koule, h viskozita.”
Pohon mikro/nanostrojků světlem (oblast velmi diskutované Nanotechnologie)
- jedna makromolekula azobenzenu (cis-trans formy různé délky) – přichycena k podložce a raménku, osvětlení modré nebo UV – prodloužení/zkrácení –pohybuje závažím až 500 pN.
Jiný příklad - otáčení uhlíkovými nanotrubičkami nebo dvojlomným krystalem