## Slide 2: Přednáška BCM 101
Detekce a spektroskopie jednotlivých molekul
Hlavní literatura: dvě knihy
•Single Molecule Optical Detection, Imaging and Spectroscopy, T. Basché, W.E. Moerner, M. Orrit and U.P. Wild (Eds.), VCH, Weinheim 1997
•Single Molecule Detection in Solution: Methods and Applications, Ch. Zander, J. Enderlein, R.A. Keller (eds.), Wiley-VCH, Berlin 2002
+ časopisy (řada kratších přehledů)

## Slide 3: Podobnost velkých molekul a malých krystalků
V této přednášce budou uváděny příklady sledování jednotlivých molekul i jednotlivých nanokrystalků (polovodičových materiálů)
- jejich vlastnosti jsou překvapivě podobné: podobná energetická struktura i symetrie stavů a optické přechody ...
Něco málo o "plechách"
Vlastnosti krystalů jsou určeny: - chemickým složením
- typem krystalové struktury
- případně poruchami a příměsemi
To platí ovšem jen pro dostatečně velké krystaly !
- v každém materiálu existuje kritická velikost, pod kterou nastávají zásadní změny vlastností, a to když vzdálenost mezi sousedními en. stavy překročí energii tepelných kmitů
- v polovodičích to nastává už pro rozměry < 100 nm
tj. mnohem dříve než v kovech či molekulárních krystalech

## Slide 4: Energetická struktura od krystalu k atomu

## Slide 5: Polovodičové nanostruktury
Jeden nebo více rozměrů krystalu jsou omezeny pod mez, kdy se začíná uplatňovat kvantový rozměrový jev

## Slide 6: Polovodičové kvantové tečky - nanokrystaly
A - zespodu
klastry - do stovek atomů - nedokonalá krystalová struktura = velké molekuly nanokrystaly - kousky krystalické látky obsahující stovky až tisíce atomů
 struktura jako v masivním krystalu
a << R ~ a (10 a )
L B B
aL ... Mřížková konstanta
aB ... Bohrův poloměr excitonu
Vymezení velikosti
B - shora
dostatečně malý rozměr, aby se projevil kvantový rozměrový jev
 kinetická energie kvazičástic je kvantována
průměr ~5 nm
Povrch a okolí
- volné vazby na povrchu by měly být pasivovány
- nanokrystal může být zabudován v jiné pevné látce
či rozptýlen v jiné fázi (kapalině či plynu) = koloid
Jedinečná vlastnost nanokrystalů = elektronické a optické vlastnosti nejsou určeny jen chemic. složením, krystal. strukturou (případně defekty a příměsemi)
ale také silně závisí na velikosti a tvaru nanokrystalu

## Slide 7: Nanokrystal = potenciálová jáma

## Slide 9: Energetická struktura a optické přechody

## Slide 10: Proč studovat jednotlivé molekuly?
Jak studujeme molekuly?
- obvykle máme velký soubor molekul v roztoku nebo v pevnolátkové matrici (na rozdíl od atomů / iontů se nedají snadno studovat v plynné fázi nebo dokonce zachycené v magneto-optické pasti)
Jak se zbavit nehomogenního rozšíření?
- molekuly se mohou nacházet ve velkém množství stavů: elektronové, vibrační, rotační + posuny hladin v důsledku interakce s okolím
- energetické hladiny souboru molekul (a tedy i pozorovaná spektra) jsou rozmyty tzv. nehomogenním rozšířením
(samozřejmě máme i další zdroje rozšiřování spektrálních čar - Dopplerovské - různé směry a rychlosti pohybu, homogenní - v důsledku konečné doby života, …)
- nehomogenním rozšířením se ztrácí zajímavé informace: šířka bezfononové čáry - určená dobou života excitovaného stavu, fononová křídla - nesoucí informaci o síle elektron-fononové vazby atd.
- chtěli bychom poznat "INDIVIDUALITU" molekuly a místo průměrných vlastností, znát jejich celou distribuci

## Slide 11: Nehomogenní spektrální rozšíření
SOUBOR MOLEKUL nebo NANOKRYSTALU v pevnolátkové matrici
- pro emisi platí také, spektrum je zrcadlový obraz)

## Slide 12: Selektivní spektroskopie
Probe
PL
E
0
E
1
E
2
G
inhom
F
L
i
n
t
.
h
w
L
h
w
G
inhom
2
g
hom
Spektrální hole-burning (abs.,em.)
F
L
i
n
t
.
h
w
L
h
w
Selektivně excitovaná FL
(site-selective spectr.)
Jak obejít nehomogenní rozšíření a získat informace skryté pod ním ?
Spektroskopie vypalování děr - Spectral hole-burning (SHB)

## Slide 13: Mechanismy vypalování spektrálních děr

## Slide 14: Homogenní šířka spektrální čáry

## Slide 15: Spektrální hole-burning
Jiná možnost SPEKTROSKOPIE JEDNOTLIVÝCH MOLEKUL (NK)
SHB a další metody selekt. spektr. mají omezené použití i vypovídací schopnost (nízké T, speciální lasery, vysoký výkon, fotochem. změny ...

## Slide 16: Trocha historie ...
- Studium jednotlivých iontů zachycených v elektromagnetických pastech (pozorování velmi úzkých spektr. čar, kvantových skoků, antishlukování fotonů, krystalizace iontů a pod. ) - Nobel.c. za fyziku 1989 Dehmelt, Paul a Ramsey
- STM (scanning tunneling microscopy) umožnilo zobrazit single atomy a molekulu - Nobelova cena 1986
- 1976 fluorescenční detekce velkých makromolekul označených stovkou barvivových molekul

## Slide 17: a ještě trochu historie
- 1989 uveřejněn článek Moernera a Kadora o pozorování absorpce jedné molekuly pomocí dvojité modulační techniky
- 1990 článek skupiny M. Orrita (Bordeaux) o excitační fluorescenční spektroskopii jedné molekuly v amorfní matrici
- 1992 první publikace o SMS spektroskopii jednotlivých polovodičových NK
- v 90. letech udělány základní práce na nízkoteplotní SMS (omezený počet vhodných molekul - téma se vyčerpalo)
- 1993 - první zobrazení fluorescence single molekul při pokojové teplotě - pomocí SNOM, Betzig a Chichester (skenující mikroskop blízkého pole) a později pomocí konfokálních mikroskopů
- tyto metody se začaly aplikovat především na biologické materiály
L. Kador
M. Orrit

## Slide 18: Fyzikální principy SMS
1 mol látky = 6,02 x 1023 molekul; v 1 cm3 NaCl je 2,24 1022 x (NaCl)
1 mol/l  v 1 mm3 je 6 x 108 molekul, 1 nmol/l  v 1 mm3 je 0,6 molekuly
Obvykle vyžaduje střední vzdálenost aktivních molekul alespoň několik mm,
proto je třeba koncentraci ~pmol i méně (pokud není další selekce, viz dále)
Základní metody:
- absorpce jedné molekuly - velmi obtížná modulační technika (demonstrováno, ale nevyužíváno)
- fluorescenční excitační spektra jednotlivých molekul - při nízkých teplotách, potřeba stabilizovaného laditelného cw laseru (barvivový)
- detekce a spektroskopie fluorescence jednotlivých molekul - nejvíce rozšířené
Další (neoptické) metody - STM a AFM mikroskopie, elektrická měření (např. kapacitní)
Tvrzení = fluorescence jedné molekuly je často dostatečně silná, aby mohla být současnými detektory snadno zaznamenána
Hlavní problém tkví v jejím odlišení od ostatního signálu
(rozptyl, fluorescence apod.) stejných molekul, okolního materiálu a různých příměsí, nečistot atd.

## Slide 19: Principy spektroskopie jednotlivých molekul
Jak detekovat dostatečný signál z jedné molekuly ?
2-Selektivita
- mikroskopická excitace / detekce (pozorování emise) - lze excitovat ~1mm3
Prostorová selektivita
- použít dobré mikroskopické objektivy
nebo čočky s grad. indexem lomu (stopy < 1 m)
m
vzorek
1-Úprava vzorků
- naředění emit. objektů
- dostatečný tok fotonů
- nízká emise a rozptyl pozadí
- dobrá stabilita
(při RT měřeních je třeba jít až na ~pmol, při nízkých T stačí koncentr. 1-100 nmol)
- spektrálně selektivní excitace
uvnitř nehomogenního abs. pásu
Spektrální selekce
Nehomogenní pás
homog. šířka spekt. čáry
laserová čára
- frekvence laseru bude v rezonanci pouze s malou částí souboru NK
E
(redukce excitovaných molekul o 3-4 řády, ale jen při nízkých teplotách)

## Slide 20: Principy spektroskopie jednotlivých molekul
-
(zrcadla, mikroskopické objektivy, ...)
velká numerická apertura sběrné optiky
3-Vysoká účinnost sběru a detekce emitovaných fotonů
Skleněné vlákno
parabolické
zrcadlo
vzorek
mikroskopický objektiv
čočka s grad.ind.lomu
-
jednokanálové -
Plošné detektory -
Vysoce citlivé detektory
Fotonásobiče (nízký šum)
lavinové fotodiody (rychlé, velká QE i šum)
CCD-kamery (chlazené, back-illum.)
polycryst. Si
electrodes
Si substrate
SiO layer
2
incoming
light
channel stop
incoming
light
Front-illum.
Nejvyšší dosažitelná účinnost detekce (= část emit. fotonů produkující signál) 5-10%

## Slide 21: Požadavky na zkoumané molekuly
1. Vysoký absorpční průřez
2. Dobrá fotostabilita
3. Vysoký výtěžek fluorescence
4. Nízký rozptyl a nulová absorpce matrice
1. Absorpční průřez:
s - uvádí se v cm2
je-li průřez fokusovaného svazku A, pak má s /A význam pravděpodobnosti absorpce dopadajícího fotonu
pro dovolené přechody pevných aromatických sloučenin se může s blížit až k limitní hodnotě difrakčního limitu přibl. l2.
s lze maximalizovat: snížením teploty a zvýšením Debye-Wallerova faktoru FDW (poměr intenzity ZPL čáry a všech vybračních pásů) a Frank-Condonova faktoru FFC (míra tuhosti molekuly, integr. přes vibrační vln.fce zákl. a exc. stavu).
Pro absorpční průřez platí vztah:
Kde f je síla oscilátoru elektr. stavu se zahrnutím všech vibr. /rot. pásů, ghom je homogenní šířka čáry. ZPL značí bezfononovou čáru (zero-phonon line)

## Slide 22: Požadavky na zkoumané molekuly
2. Fotostabilita:
Jedna molekula musí projít mnohokrát proces excitace-emise:
- musí být co nejnižší pravděpodobnost fotochemických změn (fotooxidace apod.) např. fluorescenční barviva vydrží desítek tisíc cyklů (uvádí se, že z jedné molekuly barviva lze získat 5-6 tisíc countů (vysvítí asi 105 až 106 fotonů) než vybělí (bleaching)).
3. Vysoký kvantový výtěžek fluorescence:
- kvantový výtěžek fluorescence a její doba života určují počet emitovaných fotonů a intenzitu buzení při níž dochází k saturaci přechodu
- je žádoucí co nejvyšší saturační intenzita IS
- kvantový výtěžek je snižován nezářivými přechody - jako intersystem crossing přechod ze singletního na tripletní stav (účinný přechod na triplet a jeho dlouhá doba života snižují saturační intenzitu):
Kde T1 - doba života fluorescence, k21 = 1/ T1

## Slide 23: Zkoumané molekuly
4. Vhodná volba matrice a substrátu:
- minimalizace Ramanova a Rayleighova rozptylu
- minimalizace elektron-fononové interakce u nízkoteplotních experimentů
Hlavní materiály, které byly zkoumány technikami SMS za nízkých teplot

## Slide 24: Zkoumané molekuly v nízkotepl. matricích

## Slide 25: Poměr signálu k šumu při SMS
Teoreticky dosažitelný poměr SNR (signal-to-noise ratio) je dle Moernera:
fF – kvantový výtěžek fluorescence
I – intenzita budícího světla
t - čítací doba
Cb – počet countů pozadí normovaný na 1 Watt budícího výkonu
Nd – počet temných countů
D – celková účinnost detekce emitovaných fotonů
N = shot noise (RMS noise) + pozadí
+ šum detektoru
Celková (kvantová) účinnost detekce emitovaných fotonů :
hQ – kvantová účinnost detektoru
FP – zlomek prostorového úhlu do kterého spadá detekované světlo
Ff – zlomek celkové fluorescence, která projde filtry
Fl – kombinovaná propustnost a odrazivost ostatních prvků optické cesty
Parametry D (hQ, FP, Ff, Fl), A, Cb a Nd lze optimalizovat vhodnou konstrukcí aparatury a uspořádáním experimentu

## Slide 26: Optimalizace experimentálních podmínek pro max.SNR

## Slide 27: Prvky aparatur pro SMS
1. Zdroje světla:
Lasery:
- nízkoteplotní experimenty: jednomódové laditelné lasery (barvivové, parametrické oscilátory) - dobře stabilizované
- často se filtrují prostorově (fokusace na pinhole či průchod jednomódovým vláknem) a spektrálně (interferenční filtry)
- experimenty při pokojových teplotách - různé lasery (převážně cw (continuous wave), dokonce i Hg lampa (v epifluorescenčním mikroskopu) nebo svítící diody
2. Optika pro sběr signálu (event. pro soustředění excitace):
- optimalizace parametru FP = snaha dosáhnout co nejvyšší numerické apertury
NA = n.sin(a/2)
n - index lomu prostředí mezi optikou a vzorkem (pro vyšší NA se užívá olejová či vodní imerze nebo tzv. solid-immersion čočky), a/2 je polovina sběrného úhlu.
V praxi dosahuje NA až 0,9 pro suché obj., 1,4 pro olejové.
- potíže při nízkých teplotách: optika musí být uvnitř kryostatu (kvůli velké NA)
- pokud chceme mít také mikroskopické obrázky, pak musíme využít buď far-field zobrazení (rozlišovací limit d~1.22 l / (2NA)) nebo skenovací konfokální uspořádání

## Slide 28: Optické systémy pro excitaci a sběr emise

## Slide 29: Sběr signálu - objektivy s kryostatem

## Slide 30: Sběr signálu - parabolické zrcadlo

## Slide 31: Detektory
Hlavní parametry pro užití k SMS, kde se detekují nízké světelné toky jsou:
- kvantová účinnost detektoru hQ a temný šum Nd
(podíl maximálního signálu a temného šumu určuje tzv. dynamický rozsah)
Užívají se tři typy detektorů:
Fotonásobiče a lavinové fotodiody = jednokanálové detektory
CCD kamery = plošné detektory
1. Fotonásobiče: nízký tem. signál Nd, rel. nízká kv. účinnost (~20 %), rel. pomalé
Vakuová trubice: fotokatoda - vnější fotoefekt (materiál určuje spektr. citlivost), urychlení el. polem, lavinovitý nárůst na dynodách. Chlazení pro snížení temného signálu. Režim čítání fotonů

## Slide 32: Detektory
2. Lavinové fotodiody: vysoká kv. účinnost hQ až kolem 90 %, rel. velký temný šum Nd - u nejlepších (nejdražších) 20 cps
Materiál : křemík, téměř monopolní výrobce EG&G (Perkin-Elmer) Quebec, obvykle se využívá photon-counting modul (obsahuje Peltier. chlazení a zprac pulsů - výstup = normalizované pulsy, časové rozlišení > 250 ps.
3. CCD kamery: celá škála typů, kv. účinnost může být i kolem 90% (back- illuminated, antirefl. coated), temný signál kolem 1 count/pixel/h (+ readout noise ~5 c/pixel), obvykle jsou dosti pomalé (čtení), ale dosáhnout ns rozlišení u kamer se zesilovačem obrazu (iCCD)

## Slide 33: CCD architektura
    Full-frame CCD:
užívané pro nejvyšší rozlišení (počet pixelů) – prakticky všechny pixely se užívají pro detekci světla, má relativně jednoduchou stavbu a snadnější výrobu
Princip činnosti – náboj se postupně posunuje o řádek (paralelně) a pak se krajní řádek přečte sériovým registrem přes výstupní zesilovač a A/D převodník
Pixely jsou obvykle čtvercové o hraně 6-24 mm. Celkový počet dnes až 6-7 Mpix.
Full frame detektory jsou relativně pomalé kvůli omezené frekvenci zesilovače a převodníku – rychlost čtení lze zvýšit rozdělením celého pole na několik oblastí (např. 4), které se čtou simultánně – obraz se pak rekonstruuje v exter. procesoru,

## Slide 34: CCD architektura
2. Frame-transfer CCD
    část CCD se využívá jako paměťová oblast (odcloněná) – náboj se tam přesune ze všech pixelů najednou (za 500 ms a méně)
    čtení může probíhat zároveň s detekcí nového obrazu  vyšší rychlost
nevýhody – větší obvod, méně aktiv.pixelů, dražší
3. Interline transfer
    pixely jsou proloženy čtecími registry (krytými před světlem), kam se signál přesune během několika ms = velmi rychlé detektory

## Slide 35: Kvantová účinnost detekce
Kvantová účinnost detekce
kolik z dopadajících fotonů přispěje k signálu
část fotonů se odrazí nebo absorbuje v kontaktech a krytých částech chipu (poly-Si nebo SiN pasivační vrstvy apod.)
jak zvětšit světlocitlivou plochu?
- zmenšení plochy kontaktů a krytých míst
- aplikace matice mikročoček (viz dále)
- osvětlování ze zadní strany přes ztenčený substrát (10–15 mm) – tzv. back-illuminated nebo back-thinned CCD
Snížení odrazů aplikací antireflexních vrstev
    využitím transparentních vodivých materiálů (např. tin oxide) na kontakty lze zlepšit citlivost v modré (blue-puls)
Citlivost CCD lze prodloužit do UV oblasti pokrytím čipu vrstvou fosforu (např. Lumogen), který absorbuje světlo 120-450 nm a přemění je na fluorescenci na vln. délkách 500-580 nm

## Slide 36: Mikročočky
Mikročočky
(microlens, microlenticular nebo lenslet arrays)
- soustředěním dopadajícího světla na světlocitlivou oblast zvyšují tzv. fill-factor až třikrát – může se blížit 100 %, což je významné zejména u interline-transfer CCD chipů
Mikročočky mají NA v rozmezí 0,15 – 0,4, s krátkou ohniskovou vzdáleností a průměrem 20 – 800 mm.
    výroba ze skla či polymerů přímo na čipu nebo zvlášť a spojuje se při zakrytování čipu

## Slide 37: Detekce světla v CCD
Detekce světla v CCD
    a)vnitřní fotoefekt = generace elektron-děrového páru absorpcí fotonu (jehož energie je větší než energetická šířka zakázaného pásu) – fotochemická detekce světla v klasické fotografii začíná stejným krokem
    b)separace elektronu a díry (zabránění jejich zpětné rekombinaci) aplikací elektrického pole – elektrony se shromáždí v potenciálové jámě a díry budou přitáhnuty k maximu potenciálu a pak odvedeny p-typovou oblastí (substrátem p-typu)
    c)akumulace náboje (integrace)
odvedení náboje + zpracování, zesílení atd.
Separace a akumul. náboje se provádí malou fotodiodou
– např. p-n přechodem zapojeným v závěrném směru nebo MOS (metal-on-semiconductor) kondenzátorem (indukovaný p-n přechod)
- ochuzená oblast (depletion reg.) na p-n rozhraní se akumulací náboje zmenšuje – tj. napětí se zmenšuje
Transport náboje – u CCD je to “shift-register”, u MOS spínač a odečítací dráha (sense line) – zde je vyšší šum neb se spojuje malá kapacita pixelu s velkou kapacitou dráhy (CCD má složitější strukturu kontaktů a časování připoj. napětí)

## Slide 38
Vlastnosti CCD detektorů
  A – Signál
Uvádí se často v V/lx (pro video aplikace) nebo ve V/(J.cm-2) či DN/(J.cm-2), kde DN je digital number
úplný popis však musí zahrnovat spektrální závislost
pro počet vytvořených fotoelektronů platí
kde AD je plocha fotocitlivé oblasti,tint je intergrační čas, h(l) je spektrální kvant. účinnost a Eq.faceplate(l) je spektrální fotonové osvětlení (ve fotonech.s-1.mm-1.m-2).
po převedení náboje na napětí
kde G je zisk (gain) “source follower amplifier”u – bývá kolem 1, q je náboj elektronu 1,6 10-19 C.
qG/C je “output gain conversion” typicky 0,1 mV/e- až 10 mV/e-.
Tento signál je dále zesilován a zpracován elektronikou mimo CCD.

## Slide 39
    B- Minimální signál
= noise equivalent exposure (NEE) = expozice, která vytvoří S/N = 1.
Vnoise je root-mean-square (rms) šum na výstupu při NEE
NEE = Vnoise / Rave [J/cm2]
Vlastnosti CCD detektorů
    C – Maximální signál
= vstupní signál, který saturuje jámu, saturation equivalent exposure (SEE)
SEE = Vmax / Rave [J/cm2]
celkový počet elektronů, které mohou být drženy v jámě je kapacita jámy nwell (závisí na architektuře čipu, velikosti aktivní buňky (uvádí se, že kapacita je asi 1500-2500 elektronů/mm2) atd.)
maximální signál :
    D - Dynamický rozsah
kde <nsys> je celkový rms šum
(část šumu závisí lin. na době expozice, tedy s délkou snímání klesá dyn. rozsah)

## Slide 40: Dynamický rozsah
S rostoucí teplotou a/nebo dobou integrace se nastřádá více tepelného šumu - snižuje se dynamický rozsah
Dynamický rozsah pak určuje kolik bitů by měl mít AD převodník. U vědeckých CCD bývá 12, 14 i 16 bitů.

## Slide 41
Šum
Co všechno je šum?
Navrhuji zahrnout všechny náhodné fluktuace signálu v obrazu, které nesouvisí se změnami předmětu
Zdroje šumu (existuje mnoho způsobů třídění):
    šum optického vstupu (dopad. světla)
    šum elektrického vstupu (ovládacího napětí atd.)
    šum roztřídění (partition n.)
    šum přenosu náboje (transfer noise)
    temný šum (dark-current noise)
    stálý strukturní šum (fixed-pattern noise)
    šum elektr. výstupu – čtecí šum (on-chip amplifier noise – readout noise, mux noise, noise floor, noise-equivalent electrons) + šum A/D převodníku (quantization noise) je nižší pro vícebitové převodníky
Šumové vlastnosti se liší nejen podle typu čipu, ale i kus od kusu:
obvykle stačí uvažovat

## Slide 42
Šum
Dodal bych ke zdrojům šumu ještě třeba dopad pronikavého nesvětelného záření na detektor – kosmické záření – uplatňuje se u velmi citlivých detektorů při velmi dlouhých expozicích – některé ovládací softwary umožňují automatickou korekci “cosmic removal”
Obr. Temný signál CCD kamery Hamamtsu C4880 (14-bitový převodník), exponováno 3 min, super high gain, binning 2x2, chlazení kap. dusíkem na –100°C. Je vidět nerovnoměrnost temného šumu (fixed pattern) a krásná stopa kosmické částice (dole je zvětšený detail)

## Slide 43
Shot noise
Shot noise (snímkový, výstřelový (kvantový) šum): zahrnuje
    a) fluktuace počtu dopadajících fotonů – klasické zdroje světla se řídí Poissonovou statistikou – standardní odchylka počtu fotonů s není konstantní, ale je rovna druhé odmocnině počtu fotonů s = N1/2
- dvě nepřekrývající se expozice jsou statisticky nezávislé události
Simulace Poissonova šumu při nízkém toku fotonů 3, 10, 100 a 1000 elektronů (v dolní části snímků je šedá stupnice)

## Slide 44
Tepelný šum
    b) temný šum (dark noise, current)
    – především tepelný (Johnsonův) šum – generování e-d párů tepelnými kmity– počet vygenerovaných šumových elektronů je
kde T je absolutní teplota, C kapacita fotodiody a texp je doba expozice
- tepelný šum lze prakticky odstranit chlazením detektoru
(vědecké detektory se chladí až na teploty kolem – 100°C
(termoelektrické chlazení (Peltier) či kapalný dusík)
– pak je počet tepelných elektronů i méně než jeden na pixel za hodinu !!
- ukázka růstu šumu při postupném zahřívání CCD kamery

## Slide 45
Strukturní šum
Strukturní (strukturální) šum (pattern noise): plošná struktura šumu, která se v zásadě nemění v čase
a)fixed pattern noise: (FPN) - způsoben variacemi temného šumu pixel od pixelu (je nezávislý na velikosti signálu) – příčinou jsou vlastnosti konkrétního čipu (fluktuace velikosti pixelu, příměsí a pod.) – vlastně to není šum v pravém slova smyslu
b) photoresponse nonuniformity (PRNU) – variace odezvy pixel od pixelu (závisí na velikosti signálu) – důsledek variací velikosti detektoru, spektrální odezvy a tloušťky pokrytí
Ačkoliv FPN a PRNU jsou velmi rozdílné někdy se označují dohromady jako: šum scény (scene noise), šum pixelů (pixel noise), nerovnoměrnost pixelů (pixel non-uniformity) nebo šumový obrazec – struktura (pattern noise).

## Slide 46
Celkový šum
Přenos fotonu (photon transfer) = Závislost šumu na velikosti signálu
- často stačí uvažovat shot n., floor n. a PRNU
Graf
černá = floor, zelená = shot noise fotonů, červená = PRNU a modrá je celkový šum)
vyneseno pro U=2,5 %, kapacitu jámy 100.000 a noise floor 100e- rms – tj. dynamický rozsah je 1000 neboli 60 dB [-20 log(nwell/nfloor)].

## Slide 47
Boj se šumem
Boj se šumem:
    chlazení detektoru (potlačení až odstranění tepelného (temného) šumu)
    průměrování více obrázků – omezí všechny šumy kromě (pattern noise) FPN a PRNU
    korekce na rozložení odezvy a fixní struktury
- odfiltrování vysokofrekvenční složky signálu
(může zhoršit kvalitu zobrazení informace)
Jaký musí být odstup signálu od šumu, aby zřetelně nevadil?
- vychází se z meze rozlišení jasů, za běžných podmínek asi 3%, tj. mezní hodnota S/N je 1/0,03 = 33,3. Obvykle se bere S/N = 40, pro uspokojivou kvalitu obrazu stačí i S/N = 10

## Slide 48: Zesilované CCD kamery (iCCD)
Klíčované (gated) připojováním vysokého napětí - čas. rozlišení až jednotky ns
Zesilované CCD kamery (iCCD - intensified)
    světlo je před dopadem na CCD zesíleno pomocí vnějšího fotoefektu
(původně byly tyto systémy vyvinuty pro vojenské účely – noční vidění)
Světlo dopadne na fotokatodu a vyražené elektrony prochází mikro-kanálkovým fotonásobičem, kde se urychlují el. polem a nárazy vytvářejí sekundární elektrony. Elektrony se převedou zpět na světlo na fosforovém stínítku
Soustavou optických světlovodičů se pak světlo dovede na CCD.
Zesílení může být nastaveno až na přibližně 80 000x.
Hlavní iCCD výhoda je možnost klíčovat – (~ ns, 10-9 s). sledování ultrarychlých dějů.

## Slide 49: Zajištění odstupu signálu od šumu
Optimalizace parametrů Cb a Ft je zásadní pro úspěšné měření SMS
Pozadí Cb tvoří: Rayleigh. a Raman. rozptyl excitačního laser. světla
+ zbytková fluorescence - příměsi ve vzorku, prvky aparatury
Lze do značné míry eliminovat kombinací filtrů (cut-off, notch, dichroické zrcadlo - pozor! filtry často fluoreskují), přípravou vzorku, výběrem substrátu, omezením excitované oblasti a pod.
Ramanův rozptyl často nelze jednoduše eliminovat filtry (jako Rayleigh) - frekvence vibrací rozpouštědla je srovnatelná se Stokesovým posuvem zkoumaných molekul
např. rhodamine 6G v ethylen glykolu

## Slide 50: Filtry fluorescenčního mikroskopu

## Slide 51: Spektroskopie a zobrazování
Spektroskopie vs. zobrazování:
a) některá měření jsou zcela bez zobrazování: vzorek se např. excituje přes malé otvory či se fokusuje tak, že šance najít zde jednu molekulu je <1 - nezajímá nás, kde molekula je
b) pro získání obrazu a měření na definovaných místech vzorku se užívají:
- zobrazovací spektrometry (spektrometr má uvnitř mřížku i zrcadla, korigované optické vady) - často kombinované s klasickými opt. mikroskopy
- laserové skenovací (konfokální) mikroskopy - excitační paprsek řádkuje po vzorku
- skenovací mikroskopy blízkého optického pole

## Slide 52: Mikro-spektroskopické zařízení
Zařízení z Lund University - využívá speciální kryostat (např. Oxford Microstat) se vzorkem blízko okénku + mikroskopický objektiv s velkou pracovní vzdáleností a velkou NA vně kryostatu

## Slide 53: Scanning Near-Field Optical Microscope - SNOM
Blízké pole = elektromag. pole velmi blízko emisnímu zdroji - blíže než je délka vlny - nelze užít popis vlnové optiky - neplatí difrakční rozlišovací limit
- pokud se zdroj menší než délka vlny bude pohybovat blíže než délka vlny kolem vzorku, bude prostorové rozlišení dáno velikostí toho zdroje.
Využívá se excitace skrze zúžené (tapered) opt. vlákno
- výroba lokálním nahřátím vlákna (CO2 laser) a natažením vlákna (ev. chemické leptání)
- velikost otvoru lze kontrolovat do 20 nm
- vlákno se pokryje vrstvou kovu (Al)
- transmise světla skrze vlákno s otvorem l/10 je pouze asi 10-5 - 10-6, pro leptanévlákno 10-2 až 10-3 (klesá se 4. mocninou velikosti otvoru) - proto se užívá se silnějším laser (problémy s ohřevem hrotu)
- v praxi se používají většinou otvory 150-250 nm (l/5 - l/3), demonstrováno i l/20
- pohyb hrotu: piezoposun
- kontrola vzdálenosti od povrchu: shear force, tapping mode nebo forbidden light

## Slide 54: Nízkoteplotní skenovací mikroskopy
Fluorescence buzená elektrony tunelujícími z hrotu STM (důležité: vysoká účinnost sběru a detekce fotonů)
Kombinovaný nízkoteplotní mikro set-up (TU Mnichov) - obsahuje skenovací laser. mikroskop, STM pro mikro-PL a STM-katodoluminiscenci při nízkých T a velkých magnetických polích (velikost zařízení asi 60x20 mm, celé se ponořuje do kryostatu)

## Slide 55: TIR (total internal reflection)
- možnost výrazného snížení pozadí pocházejícího od rozptýleného exc. světla - excitace pomocí evanescentní vlny, jež vzniká při totální vnitř.reflexi
Intenzita excitace ubývá za rozhraním exponenciálně :
kde z je vzdál. od rozhraní, q je úhel dopadu a q0 kritický úhel, n index lomu řidšího prostředí